# Тестовое задание для проверки знаний инструкции по электробезопасности при аттестации на 1-ю группу электробезопасности для

# НЕЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

1. Какая категория работников относится к неэлектротехническому персоналу?

а) Персонал, организующий и осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок

б) Персонал у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия

в) Персонал, использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники

г) Персонал, выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током

2. Какая группа по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персоналу?

а) IV группа до 1000 В

б) II группа до 1000 В

в) I группа

г) III группа до 1000 В

3. Кто определяет перечень профессий и рабочих мест для аттестации на I группу по электробезопасности?

а) Руководитель предприятия (работодатель) своим приказом

б) Министерство здравоохранения и социального развития в установленном законодательством порядке

в) Ростехнадзор региона

г) Руководитель предприятия (работодатель) по согласованию с профсоюзным комитетом или иным уполномоченным работниками органом

4. Как присваивается I группа по электробезопасности?

а) После обучения в специализированном учебном центре

б) После проведения инструктажа и проверки знаний устным опросом, лицом из электротехнического персонала предприятия с группой не ниже III

в) В органах Ростехнадзора

г) После проверки знаний на предприятии с участием государственного инспектора

5. Как часто в процессе трудовой деятельности необходимо подтверждать I группу по электробезопасности?

а) 1 раз в 3 месяца

б) 1 раз в 6 месяцев

в) Не реже 1 раза в год

г) Не реже 1 раз в 3 года

6. Кто проводит инструктаж на I группу по электробезопасности?

а) Главный энергетик предприятия

б) Ответственный за электрохозяйство

в) Лицо из электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III

г) Непосредственный руководитель работника, имеющий группу по электробезопасности не ниже II

7. Какие работы (по отношению к электрооборудованию) имеет право выполнять неэлектротехнический персонал?

а) Работать с переносным электрофицированным инструментом

б) Выполнять незначительные ремонтные работы: замена предохранителей, ремонт электрических вилок, розеток и т.п.

в) Производить очистку ламп освещения непосредственно на светильниках

г) Подключать электроприемники к электрической сети посредством стандартных электрических вилки и розетки

8. Имеет право уборщица служебных помещений с I группой производить очистку ламп освещения и плафонов (рассеивателей) непосредственно на светильниках? Если «Да», то в каких случаях?

а) Имеет после прохождения целевого инструктажа по охране труда при работе на высоте

б) Не имеет права

в) Имеет после прохождения целевого инструктажа по электробезопасности

г) Только при проведении плановой генеральной уборки в присутствии ответственного руководителя работ

9. Что необходимо сделать перед включением ПЭВМ (в целях обеспечения электробезопасности)?

а) Подсоединить металлические корпуса периферийных устройств к заземляющей шине помещения.

б) Убедиться в достаточности освещенности рабочего места.

в) При работе в помещении с повышенной опасностью положить под ноги диэлектрический коврик

г) Убедиться в отсутствии повреждений розеток, вилок, изоляции проводов электропитания

10. Что в первую очередь должен предпринять сотрудник, имеющий I группу по электробезопасности, при обнаружении неисправности электрооборудования, либо его искрения, либо запаха горелой изоляции?

а) Вызвать пожарную охрану по телефону 01

б) Отключить оборудование и сообщить непосредственному руководителю. Самостоятельно неисправность не устранять

в) Отключить оборудование, постараться выяснить причину и по возможности устранить ее

г) Вызвать специалиста по ремонту и под его руководством устранить неисправность

11. Каков радиус опасной зоны шаговых напряжений при однофазном замыкании на землю провода до 1000 В?

а) 2,5 метра

б) 3 метра

в) 5 метров

г) 15 метров

12. Каким образом необходимо выходить из зоны шагового напряжения?

а) «Гусиным шагом»: пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги

б) Лечь на землю и ползти

в) Лечь на землю и перекатываться

г) Как можно более длинными прыжками

13. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током?

а) Наличие сырости, относительная влажность воздуха длительно превышает 65%

б) Наличие возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлконструкциям зданий, технологическим аппаратам, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой

в) Наличие химически активной или органической среды, разрушающей изоляцию и токоведущие части электрооборудования

г) Наличие особой сырости, относительная влажность воздуха близка к 100%

14. Какие действия необходимо предпринять в первую очередь для оказания первой помощи попавшему под действие электрического тока?

а) Освободить пострадавшего от действия электрического тока

б) Вызвать скорую помощь и затем освободить пострадавшего от действия электрического тока

в) Сообщить руководителю и вызвать Службу спасения

г) Принять меры, исключающие поражение электрическим током других сотрудников

15. Какие плакаты по электробезопасности относятся к запрещающим?

а) «Стой напряжение»

б) «Не влезай. Убьет!»

в) «Работать здесь»

г) «Не включать! Работают люди!»